Информация   за  преценяване на необходимостта от ОВОС

за инвестиционно предложение ,,Изграждане на напорен резервоар

за задоволяване на нуждите на с.Бунцево,Община Якоруда”

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда ( Наредба за ОВОС)-ПМС №59/2003г.

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Съдържание

I.	Информация за контакт с възложителя	4

II.	Характеристики на инвестиционното предложение	4

1.	Резюме на предложението	4

2.	Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение	5

3.	Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности	6

4.	Подробна информация за разгледани алтернативи	6

5.	Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството	7

6.	Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет	7

7.	Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура	7

8.	Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване	7

9.	Предлагани методи за строителство	7

10.	Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията	8

11.	Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране	8

12.	Информация за разгледаните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда	8

13.	Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (добив на строителни материали, нов водопровод, добив и пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчната вода)	9

14.	Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение	9

15.	Замърсяване и дискомфорт на околната среда	9

16.	Риск от инциденти	10

III.	Местоположение на инвестиционното предложение	10

1.	План, карти или снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и на най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях	10

2.	Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи	11

3.	Зониране или земеползване съобразно одобрени планове	11

4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични,питейни и хигиенни нужди……….………11

4а. Качеството  и регенеративната способност на природните   ресурси.................................................................................................................................... 11

5.	Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение	12

IV.	Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение)	12

1.	Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми	12

2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение	15

3.	Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)	17

4.	Обхват на въздействието - географски район, засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, бр. жители и др.)	18

5.	Вероятност на поява на въздействието	18

6.	Продължителност, честота и обратимост на въздействието	18

7.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве	18

8.	Трансграничен характер на въздействията

- Информация за контакт с възложителя:

1.Инж. Нуредин Мусов Кафелов-Кмет на ОбщинаЯкоруда, ЕГН 5801010188, Община Якоруда,гр. Якоруда, гражданство-Българско,ЕИК 000025039

2.Пълен пощенски адрес - Община Якоруда, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” №1, П.К.2790.

3.Телефон - 07442/23-28, факс 07442/26-28, e-mail: oba_yda@abv.bg.

4.Лице за контакти-Инж.Нуредин Мусов Кафелов-кмет на община Якоруда.

- Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на напорен резервоар, който да задоволява питейно-битовите и противопожарни нужди на жителите на с.Бунцево.

Проектът за изграждането му  е изготвен въз основа на:

- Задание за проектиране от Община Якоруда;

- Геоложки и хидрогеоложки данни от проект за обект „Водоснабдяване група „Бунцево“, подобект „Външен водопровод“;

- Заснемане на място на съществуващите мрежи и съоръжения;

- БДС EN 1990, БДС EN 1991, БДС EN 1992.

При проектирането са спазени изискванията на действащите Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и др.

Резервоарът ще бъде изграден в землището на с. Бунцево,Община Якоруда, масив 19, имот №019007,общинска частна собственост.

Площта на строителната площадка е около 800 кв.м.

Преди започване на строителството е предвидено същата да се разчисти от дървесна и храстова растителност. Хумусният слой ще се отстрани и извози.

По време на изграждане на резервоара ще бъде необходима временна работна площ от 50 кв.м.

Ще се направи временен байпас на съществуващата хранителна тръба от каптажите, тъй като е  вероятно  нейното трасе да бъде засегнато от строителството на резервоара.

Всички тръби в резервоара са предвидени от стомана на челна заварка за налягане 10 атм. Арматурите се предвиждат от чугун за налягане кореспондиращо на това на тръбите. Водомерът ще бъде с импулсен извод, за да се осигури възможност за обеззаразяване.

Отвътре резервоара ще се обмаже с двукомпонентна епоксидна боя за антикиселинно покритие на циментови повърхности, допустима за употреба в резервоари за питейно-битови нужди.

Обемът на изравнителния резервоар е определен съгласно Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи от 2005г., при следните оразмерителни параметри:

- Население – 542 жители;

- Водоснабдителна норма – q=150 л/ж/ден;

- коефициент на денонощна неравномерност Кд = 2,00;

- коефициент на обща неравномерност К = Кд . Кч = 5,00;

- значими концентрирани потребители – няма;

- технически загуби на вода са приети 20% от Qср.д.

Необходимият общ обем на напорния резервоар е:

V = Vрег. + Vпп + Vав.

Регулиращият обем за системи от 3-та категория е 60-70% от Qмакс.д. – прието 60%.

Vрег. = 0,6 х 185.79 = 111.47м3

За противопожарни нужди е необходимо пожарогасене в продължение на 3 часа с разход 5.0 л/с.

Vпп = 3 х 3600 х 5,0/1000 = 54.0м3

Предвижда се в резервоара да се съхранява авариен обем за 8ч. при прекъсване на водоподаването по довеждащия водопровод (съгл. чл 135).

Vав.= 8/24 x 185.79 = 61.9 м3

Общият необходим обем на резервоара е V = 227.4 м3.

Проектиран е като двукамерен, с циркулационни прегради, с общ полезен обем 234м3.

Диаметърът на хранителната тръба е ф 100 мм. стомана.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение:

Село Бунцево е разположено югоизточно от гр.Якоруда. Районът е планински, силно пресечен. Населението на селото е 563 жители (ГРАО, 2013-06-15). За последните години не се наблюдават значителни изменения в броя на жителите в региона. Миграцията е незначителна.

Село Бунцево е от VI  функционален тип съгласно единния класификатор на населените места. В него няма средни и големи промишлени предприятия. Състои се основно от жилищни къщи на 1-2 етажа.

Бунцево се водоснабдява от няколко малки каптажи, разположени североизточно от селото. Водата от основната група каптажи се събира в събирателна шахта, от където се подава към населеното място по етернитов водопровод с диаметър ф80мм. Предвид липсата на изграден изравнителен воден обем, в селото са налице чести периоди на безводие.

Ето защо е необходимо изграждането на нов резервоар.

С изграждането на резервоара се цели постигане на основните показатели за качество на водоснабдителните услуги, с което напълно и в най-добра степен да бъдат задоволени следните нужди на потребителите:

1. Повишаване качеството на питейната вода;

2. Оптимизиране на експлоатационните показатели за ефективност на доставяните услуги.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Реализацията на Инвестиционното предложение ще допринсе за постигането на целите на редица европейски, национални и регионални програми и стратегии. Най-важните са:

- Европейската Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите - начало на
фундаментална реформа в управлението на водите и законодателството на
Европейската Общност. Тя има практическо значение за водната индустрия,
бизнеса,земеделието, местните специалисти, нестопанските организации и
редица други стопански и нестопански единици, имащи пряко отношение
към водната среда. Устойчивото използване на водите и опазването на
екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата "рамка" от
общи подходи, задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки.
Други важни подкрепящи я документи са:

- Решение 2001/2455/ЕС, регламентиращо списъка с приоритетни вещества             и допълващо Директива 2000/60/ЕС;

- ,,Национална стратегия по околна среда 2005-2014 год.” цели подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда;

- Национална програма за развитие на селските райони 2007-2013 год. Създаване на условия с високо качество на живот на обитателите и предотвратява здравния риск на населението в района. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони.

- Общински план за развитие на община Якоруда за периода 2007-2013 година

Мярка “Изграждане и реконструкция на водоснобдителната инфраструктура”

Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други осъществени и съществуващи дейности в съответния имот.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи – не са разглеждани алтернативи.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Землище на с. Бунцево,Община Якоруда, масив 19, имот №019007,общинска частна собственост.

Площ на строителната площадка 800 кв.м.

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни),капацитет.

При извършване на строително-монтажните работи ще се спазват изискванията на действащите нормативни документи за безопасност и здраве при работа.

При строителството ще се изпълнят следните фази:

- Първа фаза:Подготовка на строителната площадка;

- Втора фаза: Земни работи (изкопи) по цялата площадка;

- Трета фаза: Подземни съоръжения и конструкция,обратни насипи;

- Четвърта фаза: Надземни съоръжения и конструкции;

- Пета фаза: Довършителни работи;

- Шеста фаза:Пътища и подходи;

- Седма фаза:Други

След завършване на строително-монтажните работи ще се извърши изпитване и дезинфекция на водопроводите и съоръженията съгласно Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, санитарно-хигиенните изисквания и предписанията на производителя на тръби, арматури и съоръжения.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:

Съгласно приложената характеристика на имота, местоположението му спрямо пътната мрежа с трайна настилка е:   граничи с горски път 000175.

Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

8.Програма за дейностите,включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

По време на строителството задължително ще се спазват разпоредбите на българското законодателство. Всички части на проекта ще се съгласуват с отговорните институции съгласно Закона за устройство на територията и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Изборът на строител ще бъде съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Ще се извършва непрекъснат строителен надзор от лицензирана фирма.

9. Предлагани методи за строителство:

При реализиране на инвестиционното предложение строителните работи ще се извършват ръчно и механизирано. Строителството ще бъде с използване на традиционни строителни материали.

Изпълнението на СМР се разделя условно на фази, предвид видовете дейности, които ще се изпълняват и свързаните с това мероприятия по ЗБУТ.

Условните фази са следните:

- Първа фаза:Подготовка на строителната площадка;

- Втора фаза: Земни работи (изкопи) по цялата площадка;

- Трета фаза: Подземни съоръжения и конструкция,обратни насипи;

- Четвърта фаза: Надземни съоръжения и конструкции;

- Пета фаза: Довършителни работи;

- Шеста фаза:Пътища и подходи;

- Седма фаза:Други

Разделянето им е условно, защото ще имат технологични застъпвания и прекъсвания, но всяка фаза ще започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове.

Необходима механизация:

- - самосвали;

- - вибратори;

- - компресор за боядисване;

- - автобетоновози;

10. Природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Природният ресурс – хумуса -  в процеса на изкопните работи ще се съхранява временно на площадка в границите на имота и в последтвие ще се използва за нуждите на благоустрояването и озеленяването на имота.

По време на строителството ще бъдат използвани строителни материали, вода за нуждите на строителните работници, дървен материал, баластра, пясък и др. Строителни материали, които ще бъдат доставяни от фирмата изпълнител на СМР.

Инвестиционното предложение не предвижда използването на невъзобновяеми природни ресурси.

11.Отпадъци които се очаква да се генерират-видове,количества и начин на третиране.

При осъществяването на изкопните работи за изграждане на резервоара се очаква да се формират временно смесени строителни отпадъци от земни маси, почви, камъни и др.

Събирането,временното съхранение и извозването на отпадъците ще се осъществява съобразно управлението на отпадъците, което се осъществява в населеното място - село Бунцево,община Якоруда.

Отпадъците ще се складират в контейнери, и ще се извозват периодично с контейнеровоз на депо въз основа на разрешително от съответните органи.

Контейнерите за отпадъци, складовете, площадката за нощувка на строителната механизация и др., ще са при спазване на изискванията по ЗБУТ за безопасен и удобен достъп до тях съгласно чл.16,ал.г;чл.33 и чл.78 от Наредба  №2/2004 г.

Арматурата и кофражът ще се складират.

В района на строителната площадка няма да се допуска изгаряне на строителни отпадъци.

Строителните отпадъци няма да се използват при изпълнение на обратни насипи и няма да се разпиляват в и извън района на строителната площадка.

12.Информация за разгледани мерки за намаление на отрицателните въздействия върху околната среда.

Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда.

Съгласно чл. 16.ал.7 от Наредба №2/2004 г.,строителят носи отговорност за опазване на околната среда от замърсявания.

За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на определените работи се предвижда:

- Непрекъснат контрол на технологичният режим на изпълняваните видове работи;

- Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и инсталации;

- Временните шахти, изкопи за канали и др. ще се изпълнят, така че да не се допуска ерозия на почвата, отмиване на откосите и образуване на оврази;

- Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата,почвата и водите;

- На строителната площадка не се предвиждат помощни производства,замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума,лъчения и полета.

Обеззаразяването на питейната вода ще се извършва с разтвор на натриев хипохлорид NaOCl. За целта ще се използва автоматизирана дозаторна система състояща се от диафрагмена дозираща помпа и контролер за управление по водно количество.

Разтворът ще се зарежда в дозаторни съдове и ще се подава в резервоара. Подаването на NaOCl ще се извършва, пропорционално на водното количество подавано по хранителната тръба, по сигнал от предвиденият водомер с импулсен изход. За монтаж на накрайника и калибриране на  хлораторната инсталация е предвиден щуцер със спирателен кран.

13.Други дейности,свързани с инвестиционното предложение(например добив на строителни материали,нов водопровод,добив или пренасяна на енергия,жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).

Както беше посочено по-горе предвижда се влагането на традиционни за региона строителни материали като баластра, пясък и др., които ще се добиват по съответния законоустановен ред, включително спазване изискванията на законодателството.

Не се предвижда добив на строителни материали, дърводобив или добив на ел.енергия.

14.Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестиционното предложение.

За нуждите на инвестиционното предложение са изготвени:

- технически проект;

- издадено е становище на Басейнова дирекция на западнобеломорски район с изх.№ 423/2-24.02.14 г., че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ.

15.(Нова-ДВ,бр.3 о 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда

Въздействието на обекта ,, Изграждане на напорен резервоар за задоволяването на нуждите на с. Бунцево в ПИ 019007, земл. на с. Бунцево,община Якоруда”, по време на строителството  и по време на експлоатацията ще бъде незначително върху компонентите и факторите на околната среда.

По компонент въздух:

- очаква се минимално, временно замърсяване на въздуха с прахови частици по време на изкопните работи;

- влиянието на строителните машини по отношение на излъчваните от тях емисии по време на работа ще бъде краткотрайно и минимално;

- строителните отпадъци ще се извозват своевременно по направление от Община Якоруда.

По компонент води:

- не се предвижда изпускане на замърсени води в повърхностни водни обекти и подземни водни тела.

По компонент почви:

Не се очаква замърсяване на почвите с битови или строителни отпадъци.При извършване на изкопните работи земната маса и хумуса ще се положат в близост и 100 % ще се използват за оформяне на терена.

Растителен и животински свят:

-не се предвиждат загуби на горски площи-имота представлява земеделска земя -ливада.

-не се предвижда по време на строителството запрашване на растителност и намаляване интензивността на жизнените процеси на растителността в района.

16.(Нова-ДВ,бр. 3. от 2011 г.) Риск от инциденти.

Класифициране на опасностите:

- Затрупване от земни маси;

- Удар от падащи предмети;

- Неправилно стъпване и удряне;

- Поражения от ел.ток;

- Нараняване при работа с инструменти и механизми;

- Опасности от наднормени шум и вибрации.

За да се избегнат рисковете от инциденти по време на строителните работи задължително ще се прилагат и изпълняват изискванията на Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания  за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни работи.

Строителят ще разработи вътрешни инструкции и документи на базата на Ръководствата за изпълнение на СМР и кодексите за добра строителна практика.

Ще се разработи План за безопасност и здраве.

Ще се осигурят лични и колективни предпазни средства за строителите и обслужващия обекта персонал по време на експлоатацията му.

Ще се изпълняват изискванията по ЗБУТ  и Пожарна безопасност.

По време на строителството при стриктно спазване на изискванията за безопасност на работа, хигиена на труда, пожарна безопасност риска от инциденти е минимален.

- Местоположение на инвестиционното предложение

- План, карти и снимки показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите ,природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Национална екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията от тях.

Резервоарът ще бъде изграден в землището на с. Бунцево,Община Якоруда, масив 19, имот №019007,общинска частна собственост.

Част от територията на община Якоруда попада в защитена зона за опазване на дивите птици /Рила  00000209/, приета с 	Решение на Министерски съвет  №122 от 02.03.2007 г. и № 802 от 04.12.2007 г. на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и в Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна / Рила  0000495/,  приета с Решение на Министерски съвет  №122 от 02.03.2007 г., №661 от 16.10.2007 год. и № 802 от 04.12.2007 г. на основание чл.10, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие. Тези зони са извън територията на село 	Бунцево и няма да бъде засегнат напорният резервоар.

Към информацията е приложена скица на имота, предвиден за изграждане на водоема и технологична схема.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Съществуващият ползвател на настоящата площадка  е Община Якоруда, съгласно АКТ № 510 за частна общинска собственост от 29.01.2014 г.

Земите около площадката са ниви и ливади. Ползвателите или собствениците  им са уведомени за инвестиционното намерени на Общината.

Реализацията на намерението не влиза в конфликт със земеползването на съседните терени.

3.Зониране или земеползване съгласно съобразно одобрени планове.

Земята, отредена за изграждане на резервоар е с начин на трайно ползване „водоем”. Граничи със земеделски земи.

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо усвояване на допълнителни площи извън границите на имота, в който ще се изгради резервоара.

Площадката не е в близост до територии за опазване на обектите на културното наследство.

4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,уязвими зони,защитени зони,санитарно-охранителни зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни,профилактични,питейни и хигиенни нужди.

Теренът предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в чувствителни зони, уязвими зони и не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

4а.(Нова-ДВ,бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Качестово и регенеративната способност на природните ресурси в  землището на с.Буцево се оценява като добро.

5.Подробна информация на всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не са разглеждани алтернативи.

IV.Характеристики на потенциално въздействие

(кратко описание на възможните въздействия на реализацията на инвестиционното предложение).

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните  активи,  атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти,минералното разнообразие,биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници-шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Инвестиционното предложение няма отрицателно въздействие върху хората и компонентите на околната среда. Обектът не попада в защитена територия.

Инвестиционното предложение на община Якоруда не предвижда оказване на негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, земните недра, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата.

В проекта не са включени рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми.

Въздействие ще бъде оказано върху почвата на проектната площадка, която е предвидена за изпълнение на инвестиционното предложение.

Конкретното въздействие на инвестиционното намерение по компоненти може да се опише както следва:

Очаквани ефекти върху здравето на населението и обслужващия персонал след реализиране на инвестиционното намерение:

Ще се създаде временен дискомфорт, свързан с нарушаване на уличните платна, включително тротоарните настилки, както и временно прекъсване на водоснабдяването. Последното ще се сведе до минимум, включително и чрез мерки за временно захранване с вода. В по-общ план ще се подобри здравния и социалния статус на населението чрез осигуряване на адекватно водоснабдяване, отвеждане на водите и тяхното пречистване;

Благоприятната климатична характеристика, природните условия и прекрасният пейзаж превръщат с. Бунцево в  привлекателно място за обитаване. Изграждане на резрвоара ще предотврати всякакъв здравен риск за обслужващия персонал и населението в района.

Съществуващи зони/обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут.

Обектът   на   инвестиционното   предложение   е   в   територия,   която   не   е идентифицирана като "гореща точка", поради липса на сериозни промишлени и енергийни   източници   на   замърсяване   на   околната   среда.   Площадката определена за изграждане на резервоар се предвижда да бъде подходящо озеленена.

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване - Територията на инвестиционното предложение се разполага в границите на СОЗ на водовземни съоръжения. Изграждането и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение няма да бъдат свързани с опасности от замърсяване на почвата и подземните води с нефтопродукти, тежки метали, устойчиви органични вещества, битови отпадъчни води и битови отпадъци.

Възможните по-важни въздействия на обекта са:

Атмосферен въздух:

По време на строителството- Въздействието на емисиите от отработени газове от двигатели с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, прах при земно-насипни и изкопни работи ще е отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на строителната площадка. Влиянието му върху околната среда е приемливо в локални мащаби. Вредните емисии са минимални и не са заплаха за човешкото здраве. Въздействието ще бъде слабо сведено до минимум, отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват.

По време на експлоатация-  Въздействието ще бъде слабо сведено до минимум, отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват. Въздействието на емисиите от моторните средства на обслужващия персонал и извозването на отпадъците и утайките ще бъде слабо, пряко, отрицателно, ще обхваща границите на отредената площадка — приемливо в локални мащаби. Влияние от други източници - не се очаква

При аварийни ситуации:

Не се очаква генериране на значително количество вредни газови емисии в атмосферата. Не се очаква и аварийно замърсяване на околната среда при аварии, тъй като количеството и замърсителния товар не са големи.

Повърхностни води:

Въздействието върху повърхностните води по време на строителството ще бъде пряко, кумулативно, краткотрайно, незначително.

Подземни води:

Не се очаква значително въздействие върху режима и качеството на подземните води по време на строителството на обекта вследствие отводняване на изкопите. При правилно съхранение и своевременно извозване на отпадъците, недопускане на изтичане на непречистени отпадъчни води в почвата замърсяване на подземните води и почвите не е възможно.

Въздействие върху земи и почви

Изграждането на резервоар е свързано с изземване на хумусния хоризонт на петната за строителство. Необходимо е разделно изземване и депониране на хумусния пласт от сравнително неголяма площ, което ще наложи създаването на временни депа за съхраняване до последващото му използване по предназначение.

По време на строителството се очаква физическо нарушаване на почвите в района на инвестиционното намерение от изкопни и строителни работи. Това нарушение е краткотрайно и необратимо във времето. Освен това се очаква и нарушение върху земите и почвите чрез уплътняване без физическо нарушение от движението на тежките земекопни и товарни машини. Колкото това движение е по-добре регулирано и контролирано, толкова въздействието по този начин ще бъде по-малко, замърсяване  на прилежащите почви  се  очаква от изкопни работи, транспорт на изкопаната маса и на съоръженията на обекта, от строителни дейности. Това може да се избегне чрез оросяване на транспортните пътища и извозване на изкопаната маса чрез покрити платформи на камионите.

По време на експлоатацията

При нормална експлоатация на обекта замърсяването и утъпкването на земите и почвите ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително. Въздействието върху почвите ще бъде пряко.

Въздействие върху земни недра

По време на строителство се очаква въздействие постоянно, необратимо и в неголям мащаб, но обективно неизбежно.

Не се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра по време на експлоатацията на обекта.

Възможни въздействия, получени в резултат от аварии

Въздействие върху геоложката среда и земните недра е възможно в резултат на природни бедствия - земетресения, наводнения и др.

Въздействие върху растителен, животински свят и защитени територии

При изграждането на обекта, въздействието върху растителността и животинския свят ще бъде незначително - не се очаква негативно въздействие върху представителите на фауната.

В периода на строителството влиянието на осъществяването на инвестиционното намерение е свързано с промени на характерен релеф, преместване земни маси, ликвидиране на зелената покривка и по-бавно движещата се фауна, транспорт и съхраняване отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната флора, вкл. — по-бавно подвижната фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна. По отношение режима на Защитените територии не се очаква влияние.

В периода на експлоатация  негативно въздействие върху флората и режимите на защитените територии като цяло не се очаква. Очакват се промени в характерния флористичен и фаунистичен комплекс чрез промяна на съществуващата растителност и повишаване количеството на представителите на фауната с повишена поносимост към антропогенното присъствие. По отношение режима на Защитените територии не се очаква влияние.

По време на строителството -  Въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер.

Въздействие на фактор "шум" върху околната среда

- По време на строителство - Въздействието е пряко, временно само за периода на строителство и се отнася предимно за работната среда.

- По време на експлоатация - Въздействието е пряко, постоянно, изискващо мерки за ограничаване (вкл. ограничаване на разпространението на шум).

Въздействие на фактор "опасни вещества" върху околната среда

Използването на опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обекта, включени в инвестиционното предложение ще бъде сведено до минимум и под строг контрол, като ще бъдат спазени всички изисквания на действащото законодателство. При спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обекта не се очаква негативно влияние върху околната среда и здравето на хората в района, работещите на обекта и посетителите.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. Обектът не засяга територии от Национален парк ,,Рила”, не попада в екологична мрежа ,,НАТУРА 2000”.

Със Заповед №РД-970 на Министъра на околната среда и водите от 28.07.2003год. са определени чувствителните зони във водните обекти на основание чл.12 от Наредба №6/09.11.2000год. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97 от 2000год.)

Теренът на инвестиционното предложение в землището на с.Бунцево не  попада в защитена територия.

Защитени територии - съгласно Закона за защитените територии, същите са обособени в шест категории : резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност.

Защитени зони - Защитените зони се управляват, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР - ДВ бр.77/2002год. с изм. и доп.). Тя се въвежда за целите на прилагането на изискванията на двете основни директиви на ЕС, отнасящи се до опазването на видовете и природните местообитания („Директива 92/43 на Съвета на ЕО за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора" и („Директива 79/409 на Съвета та ЕО за опазване на дивите птици").

В защитените зони приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, флористично важни места (ФВМ) и орнитологично важни места (ОВМ) :

Рамсарски места - Конвенцията за влажните зони с международно значение, наречен Рамсарска конвенция, е един междуправителствен договор, който осигурява рамката за национални действия и международно сътрудничество за опазване и разумно използване на влажните зони и техните ресурси. Конвенцията за влажните зони с международно значение е ратифицирана и влязла в сила за България от 24 януари 1976год.

КОРИНЕ места, ОВМ и ФВМ - КОРИНЕ места са географски територии, определени на базата на стандартни критерии, които включват комплекси от уязвими и застрашени местобитания от значение за опазването на биоразнообразието и ландшафта в Европа. ОВМ са изключително важни за поддържането на видовете птици, а ФВМ са важни за поддържането на растителните видове, чието опазване зависи от местообитанията и екосистемите, в които се срещат.

НП "Рила" и НП "Пирин". В поречието на река Места има множество поддържани резервати, които представляват отделни местности, в които се опазват представителни или уникални за страната природни екосистеми. В резерватите се забраняват всякакви действия, които нарушават самобитния характер на природата. С цел неутрализиране на неблагоприятни външни въздействия около някои от резерватите са обявени буферни зони. В поддържаните резервати се допускат някои поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни дейности.

Източник: План за управление на речния басейн на река Места, изработен от БД ЗБР - Благоевград в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60 на Европейския съюз и Закона за водите.

Възможни въздействия върху териториите за природозащита и обектите на културно-историческото въздействие:

При реализацията на проекта, т.е. при изграждането на резервоара, ще бъде засегната земната повърхност и растителността върху нея в обхвата на определената за застрояване територия. Върху обхванатата територия ще бъде предизвикана рязка промяна - от територия от обработваем тип тя ще се превърне в селитебен (селищен) ландшафт. Положителното в случая е обстоятелството, че застрояването ще бъде извършено на малка площ. При подходящо озеленяване територията на площадката би привлякла разнообразни птици като гнездящи и хранещи се видове.

Застрояването на определената територия - с по-бавни или по-бързи темпове - ще доведе до увеличаване на количеството на синантропните видове и най-вече на т.нар. завършени (пълни) и развити синурбанисти - силно ще нарастне количеството на индивидите най-вече на видовете домашно врабче, полудив гълъб, градска, а възможно и на селската лястовица и в по слаба степен на някои други видове - кадънка (щиглец), зеленика, гугутка и др., които са свързани повече със озеленяването (зелената система) на застроената територия, създаването на което е планирано в предоставената документация. Ако не бъдат взети необходими мерки, ще се увеличи броят на безстопанствените индивиди на кучето и домашната котка, а също и на трите синатропни вида гризачи - домашна мишка, сив и черен плъх, т.е. фауната от такава на открити агроландшафти ще претърпи промяна към селитебен тип фауна.

Колкото до антропогенизирането на територията, което както е посочено по-горе, ще доведе до увеличаване на количеството на синантропните видове, трябва да бъде посочено и това, че и различни животински видове с по-нисък синантропен статус от характерните за селитебни ландшафти пъли и завършени синурбанисти твърде бързо се ориентират и приспособяват към ползите, които селитебният или по-общо антропогенизираният ландшафт им  предлага,  особено през неблагоприятния есенно-зимен период и по време на миграции, каквито случаи са наблюдаване на различни места в страната.

Би следвало да се посочи още, че поради естеството на инвестиционното предложение , бъдещото застрояване няма да пречи на предвижванията на различните нелетящи животински видове в избраните или утвърдилите се при съответните видове посоки, т.е. няма да придизвика фрагментиране на територията, въпреки че в известна степен ще затрудни някои от по-дребноразмерните видове. Освен това територията е разположена в землището на с.Бунцево, т.е. до вече отдавна съществуващ селитебен ландшафт.

От написаното до тук се налага извода, че не следва да се очакват значителни нежелани, т.е. отрицателни, изменения на състоянието на консервационно значими видове и техните местобитания в района. Поради близоста до урбанизиран терен и пътна инфраструктура, е възможно да се получи фрагментиране на територията на района, в който попада обектът. Засегнатата площ, поради естеството на самото и изграждане, няма да доведе до значимо намаляване на хранителната база на обитаващите и мигриращите през района видове.

В село Бунцево, община Якоруда няма  обекти на културно-историческото наследство.

3.Вид на въздействието(пряко,непряко,вторично,кумолативно,краткотрайно,средно- и дълготрайно,постоянно и временно,положително и отрицателно).

Въздействието на инвестиционното предложение, като цяло по време на строителството ще бъде:

-краткотрайно;

-временно;

Въздействието на обекта по време на експлоатацията ще бъде: положително, дълготрайно и ще допринесе за по-доброто снабдяване с  вода за питейно-битови нужди в с.Бунцево.

4.Обхват на въздействието-географски район;засегнато население;населени места(наименование,вид-град,село,курортно селище,брой жители и др.

Местоположение: Община Якоруда,имот №019007,намиращ се в местността ,,Около

къщата”, землището на с.Бунцево.

Население: 542 жители;

Локално шумово въздействие само по време на строителство и то периодично,

краткотрайно.

5.Вероятност на поява на въздействието.

Незначително въздействие по време на строителството ще се прояви върху въздуха от вредни физически фактори- шум, запрашаване.

Не се очаква вероятност от поява на въздействие:

-върху населението на с. Бунцево

-от генериране на отпадъци, те ще се третират съобразно приетата схема за целта от Община Якоруда.

-върху растителния и животинския свят.

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Въздействието по време на строителството ще се прояви върху:

- въздуха. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка, краткотрайно по продължителност без кумулативен ефект.

-почвата. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка, краткотрайно по време на изкопните работи.

-флората и фауната. То ще бъде временно по време на строителството пряко с ниска степен на въздействието в границите на строителната площадка.

- вредни физически фактори. То ще се прояви като пряко на строителната площадка по време на определени строителни операции с ниска степен на въздействието.

7.Мерки,които е необходимо да се включват в инвестиционното предложение,свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

По време на строителството няма да има значителни отрицателни въздействия върху околната среда. Ще се извършва цялостно почистване на строителната площадка. Отпадъците ще се изнасят и извозват от обекта.Строителната площадка ще се почиства, за да се предотврати замърсяването с прах. Строителната механизация ще се измива.

При транспортиране на различни видове отпадъци транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за да не се допускат разливи по улиците.

8.Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква проявата на такъв характер при преминаването през всички етапи на изпълнение на Инвестиционното предложение.